## Slide 2: 第2章 認識電子零件與工具
電壓、電流與接地
認識基本的電子零件：電阻、電容、二極體和電路符號
電子工作者必備的萬用電錶（multimeter）
組裝實驗電路所需的麵包板和導線
使用剝線鉗或尖嘴鉗和斜口鉗剝除導線外皮

## Slide 3: 電壓、電流與接地
電位差或電勢差，通常稱為電壓，代表推動電流能力的大小，其單位是伏特（volt，簡寫成V）。處於高位者稱為正極，低地勢者為負極或接地（Ground，簡稱GND）
電壓的電路符號
參閱
2-3

## Slide 4: 電阻
阻礙電流流動的因素叫電阻。電阻能降低和分散電子元件承受的電壓，避免元件損壞。
有些電阻具備可調整阻值的旋鈕，稱為可變電阻（簡稱VR）
參閱
2-5

## Slide 5: 電阻的色環
參閱
2-7

## Slide 6: 電容
電容器就是電的容器，簡稱電容，單位是法拉（Farad，簡寫成F），代表電容所能儲存的電荷容量。
在積體電路和馬達的電源接腳，經常可以發現電容，用於吸收電源瞬間變化的雜訊。
參閱
2-9

## Slide 7: 二極體和LED
二極體是一種單向導通的半導體元件，其接腳有區分極性。
LED同樣是單向導通元件，若接反了它不會亮。長腳接正極（+）、短腳接負極（-，或接地）。
參閱
2-12

## Slide 8: 看懂電路圖
電路圖就是展示電子裝置所需的零件型號，以及零件如何相連的藍圖。
電路圖中，兩條交錯的線條：
如果交接處有一個小黑點，代表線路相連。
如果交接處沒有圓點，代表線路沒有相連。
參閱
2-16

## Slide 9: 測量電阻或電容
一般稱為「三用電錶」或「萬用電錶」，主要用於測量電壓、電流和電阻值。
參閱
2-21

## Slide 10: 測量電壓
測量電壓或電流的過程中，不要切換檔位；切換檔位之前要先移開測試棒。
參閱
2-22

## Slide 11: 測量電流
紅色測試棒記得要接在測量電流的插孔。
參閱
2-22

## Slide 12: 麵包板
麵包板是一種不需焊接，可快速拆裝、組合電子電路的用具，普遍用於電子電路實驗。
左邊是LED電路圖，以及在麵包板上組裝的樣子。
參閱
2-23

## Slide 13: 導線與跳線
麵包板的接線
杜邦線
鱷魚夾和測試鉤
使用的例子
參閱
2-26