## Slide 1: Micropython Class
謝坤達@nkust.edu.tw
2020/06/13

## Slide 2: 1. Micropython 簡介 2. 驅動、工具、系統及官方網站 3. 韌體佈置 4. 連接測試 5. WiFi 設定：STA && AP 6. LAB

## Slide 3: a. LED閃爍 b. LED PWM 亮度實驗 c. 按鈕實驗 d. 按鈕+LED實驗 e. 蜂鳴器實驗 f. DHT11 溫溼度感測 g. DHT11 && restful h. 光敏電阻 && 自動小夜燈 i. 超音波測距 && 電子尺 j. ThingSpeak k. MQTT

## Slide 4: Micropyhon 簡介

## Slide 5: 參考書籍

## Slide 6: 認識MicroPython、pyboard和ESP8266控制板
MicroPython是個在微控器上運作的開放原始碼Python 3直譯器，由劍橋大學數學科學中心的物理學家Damien P. George（達米安·喬治）在閒暇之餘開發而成。
參閱
1-2

## Slide 7: 驅動、工具、系統及官方網站

## Slide 8: 官網
ESP32-S驅動
  CH341ser：Windows
  Cp210x： Windows
Micropython韌體：ESP32
Winpython： Downloads
Micropython： source
書：旗標

## Slide 9: 下載與安裝USB驅動程式
參閱
1-24
驅動下載：ESP32-S USB介面驅動

## Slide 10: 工具及驅動
https://github.com/jumbokh/micropython_class

## Slide 11: Winpython下載

## Slide 12: Winpython 3.7

## Slide 13: 使用Flash下載工具燒錄韌體
參閱
1-24

## Slide 14: 進入 Winpython Command Prompt 執行 ：kernel

## Slide 15: Jupyter notebook 開發環境

## Slide 16: New 一個 Micropython notebook

## Slide 17: 確認支援 Micropython kernel

## Slide 18: 韌體佈置

## Slide 19: Rebuild.ipynb

## Slide 20: 確定com port && 清除flash

## Slide 21: 確認com port && 複製指令
esptool --port com5 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect -fm dio 0 esp8266-20190125-v1.10.bin
再開啟一個 winpython command prompt視窗
貼上指令執行

## Slide 22: 連接測試

## Slide 23: 確認燒錄成功
第二個指令，應該要看到一個檔案：boot.py

## Slide 24: WiFi設置

## Slide 25: 點選WLAN_Setup.ipynb

## Slide 26: 修改WiFi參數、嘗試連接、取得IP
請修改成自己的無線網路分享器連接設定

## Slide 27: LAB
詳見 LAB 目錄下各個實驗，說明、code及皆線圖皆在 .ipynb 中

## Slide 28: LAB 目錄(持續更新中)